ЧОУ ДПО «Учебно-консультационный центр «Пожарная безопасность»

|  |  | УТВЕРЖДАЮ Директор ЧОУ ДПО «Учебно-консультационный центр «Пожарная безопасность» _________________ М.С. Терентьев «____» ____________ 2018 г. |
| --- | --- | --- |

УЧЕБНЫЙ ПЛАН И ПРОГРАММА

обучения пожарно-техническому минимуму газоэлектросварщиков, рабочих и служащих, осуществляющих пожароопасные работы

Рязань

2018

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная программа предназначена для обучения пожарно-техническому минимуму газоэлектросварщиков, рабочих и служащих, осуществляющих пожароопасные работы для соблюдения мер пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ.

Целью настоящей программы является совершенствование теоретических знаний и привитие практических навыков организации работы по обеспечению пожарной безопасности на предприятии.

Программа включает в себя теоретические основы пожарной безопасности при проведении огневых работ, организацию, требования, а также особенности проведения огневых работ.

В лекционной части программы предусмотрено изучение законодательных и нормативных актов в области пожарной безопасности, теоретические основы пожарной безопасности.

Производственное обучение проходит как в центре обучения «Пожарная безопасность», так и на предприятиях обучаемых, предприятиях имеющих необходимое оборудование и технику.

Задачей практической части программы является закрепление материала ее теоретической части, а также практическая разработка организационных мероприятий.

Содержание программ, количество часов, отводимое на изучение отдельных тем, а также последовательность изучения материала можно изменять в зависимости от конкретных условий производства, формы обучения и уровня подготовки слушателей при непременном условии, что они овладеют необходимыми знаниями, умениями и навыками.

Указанные изменения вносятся в программы только после рассмотрения их на учебно-методическом совете учебной организации.

Занятия проводят квалифицированные преподаватели, выпускники специализированных учебных заведений МЧС России, лица имеющие большой опыт работы в области обеспечения пожарной безопасности.

По окончании обучения предусмотрена обязательная проверка знаний. При успешном прохождении проверки знаний лицам, прошедшим обучение, выдается удостоверение о прохождении пожарно-технического минимума.

ЧОУ ДПО «Учебно-консультационный центр «Пожарная безопасность»

|  |  | УТВЕРЖДАЮ Директор ЧОУ ДПО «Учебно-консультационный центр «Пожарная безопасность» _________________ М.С. Терентьев «____» ____________ 2018 г. . |
| --- | --- | --- |

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

обучения пожарно-техническому минимуму газоэлектросварщиков, рабочих и служащих, осуществляющих пожароопасные работы

Цель: Обучение мерам пожарной безопасности газоэлектросварщиков, рабочих и служащих, осуществляющих пожароопасные работы.

Категория слушателей: газоэлектросварщики, рабочие и служащие, осуществляющие пожароопасные работы.

Срок обучения: 15 часов.

Форма обучения: с отрывом от производства.

Режим занятий: 5 часов в день.

| № | Наименование разделов и дисциплин | Всего, часов | В том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Лекции | Практи-ческие занятия |
|  | Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ | 1 | 1 |  |
|  | Виды и порядок проведения пожароопасных работ. Пожарная опасность веществ и материалов | 1 | 1 |  |
|  | Причины возникновения пожаров, меры предупреждения | 1 | 1 |  |
|  | Особенности пожарной опасности при ведении огневых работ во взрывопожароопасных объектах и установках | 1 | 1 |  |
|  | Газосварочные и электросварочные работы | 4 | 4 |  |
|  | Постоянные и временные посты. Порядок оформления разрешения наряда-допуска | 1 | 1 |  |
|  | Основные требования к газоэлектросварщикам | 1 | 1 |  |
|  | Противопожарное оборудование и инвентарь, порядок использования при пожаре | 1 | 1 |  |
|  | Действия при пожаре | 1 | 1 |  |
|  | Практическое занятие | 1 |  | 1 |
|  | Проверка знаний пожарно-технического минимума | 2 |  | 2 |
|  | Итого | 15 | 12 | 3 |

ЧОУ ДПО «Учебно-консультационный центр «Пожарная безопасность»

|  |  | УТВЕРЖДАЮ Директор ЧОУ ДПО «Учебно-консультационный центр «Пожарная безопасность» _________________ М.С. Терентьев «____» ____________ 2018 г. |
| --- | --- | --- |

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

обучения пожарно-техническому минимуму газоэлектросварщиков, рабочих и служащих, осуществляющих пожароопасные работы

Цель: Обучение мерам пожарной безопасности газоэлектросварщиков, рабочих и служащих, осуществляющих пожароопасные работы.

Категория слушателей: газоэлектросварщики, рабочие и служащие, осуществляющие пожароопасные работы.

Срок обучения: 15 часов.

Форма обучения: с отрывом от производства.

Режим занятий: 5 часов в день.

| № | Наименование разделов и дисциплин | Всего, часов | В том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Лекции | Практи-ческие занятия |
|  | Темы |  |  |  |
| 1. | Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ | 1 | 1 |  |
| 1.1. | Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме». |  |  |  |
| 1.2. | Типовые инструкции по организации безопасного ведения огневых работ на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах |  |  |  |
| 1.3. | Объектовые инструкции, приказы, распоряжения руководителя предприятия при ведении огневых работ |  |  |  |
| 2 | Виды и порядок проведения пожароопасных работ. Пожарная опасность веществ и материалов | 1 | 1 |  |
| 2.1 | Газоэлектросварочные и паяльные работы, резка металла, работа с клеями, мастиками, битумами, полимерами и другими горючими материалами |  |  |  |
| 2.2 | Порядок их проведения. Пожарная опасность работ и особенности пожарной опасности данных работ |  |  |  |
| 3 | Причины возникновения пожаров, меры предупреждения | 1 | 1 |  |
| 3.1 | Основные причины пожаров при производстве и ведении газоэлектросварочных работ: нарушение правил ведения работ, неисправность газоэлектросварочного оборудования, отсутствие контроля за местами ведения работ по их завершению |  |  |  |
| 3.2 | Меры по предупреждению пожаров в процессе подготовки, ведения, контроля за местами проведения огневых работ, а также по их окончании |  |  |  |
| 4 | Особенности пожарной опасности при ведении огневых работ во взрывопожароопасных объектах и установках | 1 | 1 |  |
| 4.1 | Проведение огневых работ на установках, находящихся под давлением, при проведении работ на емкостях из-под ЛВЖ и ГЖ без предварительной их подготовки |  |  |  |
| 4.2 | Порядок ведения огневых работ во взрывоопасных и взрывопожароопасных подразделениях организации |  |  |  |
| 5 | Газосварочные и электросварочные работы | 4 | 4 |  |
| 5.1 | Пожарная опасность газов, применяемых при выполнении работ |  |  |  |
| 5.2 | Особенности обращения с баллонами для сжатых и сжиженных газов. Свойства карбида кальция при его транспортировке, правила хранения и применения |  |  |  |
| 5.3 | Ацетиленовые генераторы, основные требования к аппаратам. Места расположения ацетиленовых аппаратов и баллонов с газами, защита их от открытого огня и других тепловых источников |  |  |  |
| 5.4 | Порядок испытания и проверки газоподводящих шлангов |  |  |  |
| 5.5 | Электросварочные аппараты, основные требования к аппаратам. Техническое обслуживание, планово-предупредительный ремонт |  |  |  |
| 5.6 | Подключение сварочных аппаратов, соединение кабелей. Электроды, применяемые при сварке, требования к "держателям" |  |  |  |
| 6 | Постоянные и временные посты. Порядок оформления разрешения наряда-допуска | 1 | 1 |  |
| 6.1 | Организация постоянных и временных постов ведения огневых работ, основные требования |  |  |  |
| 6.2 | Порядок оформления разрешений, наряд-допуска на ведение огневых работ |  |  |  |
| 6.3 | Согласование со службами надзора. |  |  |  |
| 7 | Основные требования к газоэлектросварщикам | 1 | 1 |  |
| 7.1 | Порядок допуска к выполнению работ газоэлектросварщиков |  |  |  |
| 7.2 | Пожарно - технический минимум |  |  |  |
| 7.3 | Обязанности газоэлектросварщиков в обеспечении мер пожарной безопасности в процессе подготовки, ведения и завершения работ |  |  |  |
| 8 | Противопожарное оборудование и инвентарь, порядок использования при пожаре | 1 | 1 |  |
| 8.1 | Виды и область применения противопожарного оборудования и инвентаря. Назначение и устройство |  |  |  |
| 8.2 | Первичные средства пожаротушения |  |  |  |
| 8.3 | Назначение, техническая характеристика, порядок работы и их месторасположение. |  |  |  |
| 8.4 | Источники водоснабжения. Внутренние пожарные краны |  |  |  |
| 9 | Действия при пожаре | 1 | 1 |  |
| 9.1 | Порядок сообщения о пожаре |  |  |  |
| 9.2 | Приемы тушения пожара до прибытия пожарных подразделений |  |  |  |
| 9.3 | Принятие мер по предотвращению распространения пожара |  |  |  |
| 9.4 | Пути и порядок эвакуации, план эвакуации |  |  |  |
| 9.5 | Действия рабочих и служащих после прибытия пожарных подразделений (оказание помощи в прокладке рукавных линий, участие в эвакуации материальных ценностей и выполнение других работ по распоряжению руководителя пожаротушения) |  |  |  |
| 10 | Практическое занятие | 1 |  | 1 |
| 10.1 | Практическое ознакомление и работа с огнетушителем на модельном очаге пожара |  |  |  |
| 10.2 | Отработка действий при обнаружении задымления, загорания, пожара |  |  |  |
| 10.3 | Практическое занятие по эвакуации из предприятия |  |  |  |
| 11 | Проверка знаний пожарно-технического минимума | 2 |  | 2 |
|  | Итого | 15 | 12 | 3 |

НОУ ДПО «Учебно-консультационный центр «Пожарная безопасность»

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

обучения пожарно-техническому минимуму газоэлектросварщиков, рабочих и служащих, осуществляющих пожароопасные работы

ТЕМЫ

Тема 1. Основные  нормативные  документы, регламентирующие требования  пожарной  безопасности  при   проведении пожароопасных работ

1.1. Правила противопожарного режима в Российской Федерации.

Правила противопожарного режима в Российской Федерации, устанавливают правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов (далее - объекты) в целях обеспечения пожарной безопасности.

1.2. Типовые инструкции по организации безопасного ведения огневых работ на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах.

Требования к типовой инструкции по организации безопасного ведения огневых работ на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах, содержание:

- общие положения;

- требования пожарной безопасности перед началом работ;

- требования пожарной безопасности во время проведения работ;

- требования пожарной безопасности в аварийной ситуации;

- требования пожарной безопасности по окончанию работ.

1.3. Объектовые инструкции, приказы, распоряжения руководителя предприятия при ведении огневых работ. Основные положения объектовых инструкций, приказов, распоряжений, требования к ним.

Тема 2. Виды  и  порядок  проведения  пожароопасных   работ. Пожарная опасность веществ и материалов

2.1. Газоэлектросварочные и паяльные работы, резка металла, работа с клеями, мастиками, битумами, полимерами и другими горючими материалами.

Доставку горячей битумной мастики на рабочие места необходимо осуществлять:

в специальных металлических бачках, имеющих форму усеченного конуса, обращенного широкой стороной вниз, с плотно закрывающимися крышками. Крышки должны иметь запорные устройства, исключающие открывание при падении бачка. Переносить мастики в открытой таре не разрешается;

насосом по стальному трубопроводу, закрепленному на вертикальных участках к строительной конструкции, не допуская протечек. На горизонтальных участках допускается подача мастики по термостойкому шлангу.

В месте соединения шланга со стальной трубой должен надеваться предохранительный футляр длиной 40-50 см (из брезента или других материалов).

После наполнения емкости установки для нанесения мастики следует откачать мастику из трубопровода.

В процессе варки и разогрева битумных составов не разрешается оставлять котлы без присмотра.

При приготовлении битумной мастики разогрев растворителей не допускается.

При смешивании разогретый битум следует вливать в растворитель (бензин, скипидар и др.). Перемешивание разрешается только деревянной мешалкой.

Не разрешается пользоваться открытым огнем в радиусе 50 м от места смешивания битума с растворителями.

2.2. Порядок их проведения. Пожарная опасность работ и особенности пожарной опасности данных работ.

Перед началом и во время проведения огневых работ должен осуществляться контроль за состоянием парогазовоздушной среды в технологическом оборудовании, на котором проводятся указанные работы, и в опасной зоне.

В случае повышения содержания горючих веществ или снижения концентрации флегматизатора в опасной зоне или технологическом оборудовании до значений предельно допустимых взрывобезопасных концентраций паров (газов) огневые работы должны быть немедленно прекращены.

Вскрытие люков и крышек технологического оборудования, выгрузка, перегрузка и слив продуктов, загрузка их через открытые люки, а также другие операции, которые могут привести к возникновению пожаров и взрывов из-за загазованности и запыленности мест, где проводятся огневые работы, не разрешается.

При перерывах в работе, а также в конце рабочей смены сварочная аппаратура должна отключаться, в том числе от электросети, шланги должны быть отсоединены и освобождены от горючих жидкостей и газов, а в паяльных лампах давление должно быть полностью стравлено.

По окончании работ вся аппаратура и оборудование должны быть убраны в специально отведенные помещения (места).

При организации постоянных мест проведения огневых работ более чем на 10 постах (сварочные, резательные мастерские) должно быть предусмотрено централизованное электро- и газоснабжение.

Тема 3. Причины возникновения пожаров, меры предупреждения

3.1. Основные причины пожаров при производстве и ведении газоэлектросварочных работ: нарушение правил ведения работ, неисправность газоэлектросварочного оборудования, отсутствие контроля за местами ведения работ по их завершению.

3.2. Меры по предупреждению пожаров в процессе подготовки, ведения, контроля за местами проведения огневых работ, а также по их окончании.

Места проведения огневых работ следует обеспечивать первичными средствами пожаротушения (огнетушитель, ящик с песком и лопатой, ведром с водой).

Технологическое оборудование, на котором предусматривается проведение огневых работ, должно быть приведено во взрывопожаробезопасное состояние путем:

освобождения от взрывопожароопасных веществ;

отключения от действующих коммуникаций (за исключением коммуникаций, используемых для подготовки к проведению огневых работ);

предварительной очистки, промывки, пропарки, вентиляции, сорбции, флегматизации и т. п.

Тема 4. Особенности пожарной опасности при  ведении  огневых работ во взрывопожароопасных объектах и установках

4.1. Проведение огневых работ на установках, находящихся под давлением, при проведении работ на емкостях из-под ЛВЖ и ГЖ без предварительной их подготовки.

Помещения, в которых возможно скопление паров ЛВЖ, ГЖ и ГГ, перед проведением огневых работ должны быть провентилированы.

Разогревать испаритель резака посредством зажигания налитой на рабочем месте ЛВЖ или ГЖ не разрешается.

Бачок с горючим должен находиться не ближе 5 м от баллонов с кислородом и от источника открытого огня и не ближе 3 м от рабочего места. При этом бачок должен быть расположен так, чтобы на него не попадали пламя и искры при работе

4.2. Порядок ведения огневых работ во взрывоопасных и взрывопожароопасных подразделениях организации.

Не разрешается размещать постоянные места для проведения огневых работ в пожароопасных и взрывопожароопасных помещениях.

Тема 5. Газосварочные и электросварочные работы

5.1. Пожарная опасность газов, применяемых при выполнении работ

5.2. Особенности обращения с баллонами для сжатых и сжиженных газов. Свойства карбида кальция при его транспортировке, правила хранения и применения.

Карбид кальция должен храниться в сухих, проветриваемых помещениях.

Не разрешается размещать склады для хранения карбида кальция в подвальных помещениях и низких затапливаемых местах.

В механизированных складах допускается хранение барабанов с карбидом кальция в три яруса при вертикальном положении, а при отсутствии механизации - не более трех ярусов при горизонтальном положении и не более двух ярусов при вертикальном положении. Между ярусами барабанов должны быть уложены доски толщиной 40-50 мм.

Ширина проходов между уложенными в штабели барабанами с карбидом кальция должна быть не менее 1,5 м.

В помещениях ацетиленовых установок, где не имеется промежуточного склада карбида кальция, разрешается хранить одновременно не свыше 200 кг карбида кальция, причем из этого количества в открытом виде может быть не более одного барабана.

Вскрытые барабаны с карбидом кальция следует защищать непроницаемыми для воды крышками.

В местах хранения и вскрытия барабанов с карбидом кальция запрещается курение, пользование открытым огнем и применение искрообразующего инструмента.

Хранение и транспортирование баллонов с газами должно осуществляться только с навинченными на их горловины предохранительными колпаками. При транспортировании баллонов нельзя допускать толчков и ударов. К месту сварочных работ баллоны должны доставляться на специальных тележках, носилках, санках.

Баллоны с газом при их хранении, транспортировании и эксплуатации должны быть защищены от действия солнечных лучей и других источников тепла.

5.3. Ацетиленовые генераторы, основные требования к аппаратам. Места расположения ацетиленовых аппаратов и баллонов с газами, защита их от открытого огня и других тепловых источников.

Переносные ацетиленовые генераторы следует устанавливать на открытых площадках. Допускается временная их работа в хорошо проветриваемых помещениях.

Ацетиленовые генераторы необходимо ограждать и размещать не ближе 10 м от мест проведения огневых работ, а также от мест забора воздуха компрессорами и вентиляторами.

В местах установки ацетиленового генератора должны быть вывешены аншлаги (плакаты) "Вход посторонним воспрещен - огнеопасно", "Не курить", "Не проходить с огнем".

По окончании работы карбид кальция в переносном генераторе должен быть выработан. Известковый ил, удаляемый из генератора, должен быть выгружен в приспособленную для этих целей тару и слит в иловую яму или специальный бункер.

Открытые иловые ямы должны быть ограждены перилами, а закрытые иметь негорючие перекрытия и оборудованы вытяжной вентиляцией и люками для удаления ила.

Курение и применение открытого огня в радиусе менее 10 м от мест хранения ила не разрешается, о чем должны быть вывешены соответствующие запрещающие знаки.

5.4. Порядок испытания и проверки газоподводящих шлангов.

Закрепление газоподводящих шлангов на присоединительных ниппелях аппаратуры, горелок, резаков и редукторов должно быть надежно и выполнено с помощью хомутов или не менее чем в двух местах по длине ниппеля мягкой отожженной (вязальной) проволокой.

На ниппели водяных затворов шланги должны плотно надеваться, но не закрепляться.

5.5. Электросварочные аппараты, основные требования к аппаратам. Техническое обслуживание, планово-предупредительный ремонт.

Электросварочная установка на время работы должна быть заземлена. Помимо заземления основного электросварочного оборудования в сварочных установках следует непосредственно заземлять тот зажим вторичной обмотки сварочного трансформатора, к которому присоединяется проводник, идущий к изделию (обратный проводник).

5.6. Подключение сварочных аппаратов, соединение кабелей. Электроды, применяемые при сварке, требования к "держателям".

Конструкция электрододержателя для ручной сварки должна обеспечивать надежное зажатие и быструю смену электродов, а также исключать возможность короткого замыкания его корпуса на свариваемую деталь при временных перерывах в работе или при случайном его падении на металлические предметы. Рукоятка электрододержателя должна быть сделана из негорючего диэлектрического и теплоизолирующего материала.

Электроды, применяемые при сварке, должны быть заводского изготовления и соответствовать номинальной величине сварочного тока.

При смене электродов их остатки (огарки) следует помещать в специальный металлический ящик, устанавливаемый у места сварочных работ.

Тема 6. Постоянные и  временные  посты.  Порядок  оформления разрешения наряда-допуска

6.1 Организация постоянных и временных постов ведения огневых работ, основные требования.

В сварочной мастерской при наличии не более 10 сварочных постов допускается для каждого поста иметь по одному запасному баллону с кислородом и горючим газом. Запасные баллоны должны быть ограждены щитами из негорючих материалов или храниться в специальных пристройках к мастерской.

6.2. Порядок оформления разрешений, наряд-допуска на ведение огневых работ.

На проведение всех видов огневых работ на временных местах (кроме строительных площадок и частных домовладений) руководитель объекта должен оформить наряд-допуск.

6.3. Согласование со службами надзора.

Тема 7. Основные требования к газоэлектросварщикам

7.1. Порядок допуска к выполнению работ газоэлектросварщиков.

7.2. Пожарно - технический минимум.

7.3. Обязанности газоэлектросварщиков в обеспечении мер пожарной безопасности в процессе подготовки, ведения и завершения работ.

Тема 8. Противопожарное оборудование  и  инвентарь,  порядок использования при пожаре

8.1. Виды и область применения противопожарного оборудования и инвентаря. Назначение и устройство.

8.2. Первичные средства пожаротушения.

8.3. Назначение, техническая характеристика, порядок работы и их месторасположение.

8.4. Источники водоснабжения. Внутренние пожарные краны.

Тема 9. Действия при пожаре

9.1. Порядок сообщения о пожаре.

9.2. Приемы тушения пожара до прибытия пожарных подразделений.

9.3. Принятие мер по предотвращению распространения пожара.

9.4. Пути и порядок эвакуации, план эвакуации.

9.5. Действия рабочих и служащих после прибытия пожарных подразделений (оказание помощи в прокладке рукавных линий, участие в эвакуации материальных ценностей и выполнение других работ по распоряжению руководителя пожаротушения).

Тема 10. Практическое занятие

10.1. Практическое ознакомление и работа с огнетушителем на модельном очаге пожара.

10.2. Отработка действий при обнаружении задымления, загорания, пожара.

10.3. Практическое занятие по эвакуации из предприятия.

11. Зачет

Проверка знаний пожарно-технического минимума.

ЛИТЕРАТУРА

- Федеральный закон № 69-ФЗ от 21.12.94 г. «О пожарной безопасности».

- Федеральный закон  от 27.12.02г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

- Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации.

- Постановление № 820 от 21.12.2004 г. «О государственном пожарном надзоре».

- Приказ МЧС РФ № 645 от 12.12.2007 г. «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций».

- Федеральный закон № 294-ФЗ от 26.12.98 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

- Федеральный закон № 64-ФЗ от 13.06.1996 г. «О введении в действие Уголовного кодекса Российской Федерации». Уголовный кодекс Российской Федерации № 63-ФЗ от 13.06.96г.

- Федеральный закон № 196-ФЗ от 30.12.2001 г. «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях». Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях № 195-ФЗ от 30.12.2001г.

- Федеральный закон № 177-ФЗ от 18.12.2001 г. «О введении в действие Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации". Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации № 174-ФЗ от 18.12.2001 г.

Своды правил

1. СП 6.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

2. СП 9.13130.2009. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации.

3. СП 10.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности.

4. СП 11.13130.2009. Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения.

Нормы пожарной безопасности

НПБ 23-01  Пожарная опасность технологических средств. Номенклатура показателей.

НПБ 62-97  Установка водяного и пенного пожаротушения автоматические. Оповещатели

пож.звуковые гидравлические. Общие технические требования. Методы

испытаний.

НПБ 65-97  Извещатели пожарные оптико-электронные. Общие технические

требования. Методы испытаний.

НПБ 72-98  Извещатели пожарные пламени. Общие технические требования. Методы

испытаний.

НПБ 76-98  Извещатели пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний.

НПБ 77-98 Технические средства оповещения и управления эвакуацией  пожарные.

Общие технические требования. Методы испытаний.

НПБ 83-99  Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Методы

испытаний.

НПБ 84-00  Установки водяного и пенного пожаротушения роботизированные. Общие

технические требования. Методы испытаний..

НПБ 86-00  Источники электропитания постоянного тока средств противопожарной

защиты. Общие технические требования. Методы испытаний.

НПБ 87-01  Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Оросители.

Общие технические требования. Методы испытаний.

НПБ 88-01  Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила

проектирования.

НПБ 105-03  Определение категорий помещений ,зданий и наружных установок по

взрывопожарной и пожарной опасности.

НПБ 110-03  Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих

защите   автоматическими установками пожаротушения и автоматической

пожарной сигнализацией.

НПБ 151-00 Шкафы пожарные. Технические требования пожарной безопасности. Методы

испытаний.

НПБ 153-00  Техника пожарная. Головки соединительные пожарные. Технические

требования пожарной безопасности. Методы испытаний.

НПБ 154-00  Техника пожарная. Клапаны пожарных кранов. Технические требования

пожарной безопасности. Методы испытаний.

НПБ 155-02  Техника пожарная. Огнетушители. Порядок постановки огнетушителей на

производство и проведения сертификационных испытаний.

НПБ 199-01   Техника пожарная. Огнетушители. Источники давления. Общие технические

требования. Методы испытания.

НПБ 202-96   Муниципальная пожарная служба .Общие требования.

НПБ  204-99  Порядок создания территориальных подразделений Государственной

противопожарной службы на основе договоров с органами государственной

власти субъектов Российской Федерации, органами местного

самоуправления. Общие требования.

НПБ 234-97   Гирлянды электрические световые. Требования пожарной безопасности.

Методы испытаний.

НПБ 235-97   Электронагревательные приборы для бытового применения. Требования

пожарной безопасности и методы испытаний.

Директор НОУ ДПО «УКЦ «Пожарная безопасность»                         М.С. Терентьев